## Slide 1
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU · FSB
AUTOMATIZIRANI INTRALOGISTIČKI SUSTAVI
Autonomni viličar
i
industrijska vozila
Krešimir Hartl
Mentor: prof. dr. sc. Goran Đukić
ZAGREB · 2026.

## Slide 2
PREGLED IZLAGANJA
02 · 19
01
Klasični vs. autonomni
RAZINE AUTONOMIJE · ARHITEKTURA
02
Sigurnosni sustavi
ISO 3691-4 · ZAŠTITNE ZONE
03
Navigacijske tehnologije
SLAM · LIDAR · COMPUTER VISION
04
Primjeri iz industrije
TOYOTA · JUNGHEINRICH · GIDEON
05
Prednosti, ROI i zaključak
EKONOMIJA · INDUSTRIJA 5.0

## Slide 3
KONTEKST
03 · 19
Zašto se intralogistika automatizira?
15%
ozljeda u logistici
skladišnih incidenata povezano je s radom viličara
+20%
godišnji rast
e-trgovina diže zahtjeve za 24/7 dostupnošću i točnošću
1953
prvi AGV
od žicom vođenog tegljača do SLAM navigacije bez infrastrukture

## Slide 4
01 · AUTONOMIJA
04 · 19
Klasični → AGV → autonomni (AMR)
KLASIČNI VILIČAR
AGV
AUTONOMNI (AMR)
UPRAVLJANJE
Ljudski operater
Fiksne rute
Dinamičke rute
NAVIGACIJA
Vizualna (čovjek)
Žica, traka, reflektori
SLAM · LiDAR · 3D vid
INFRASTRUKTURA
Standardne oznake
Fizički vodiči u podu
Nije potrebna
PRECIZNOST
Ovisi o operateru
±10–50 cm
±1–5 cm

## Slide 5
01 · AUTONOMIJA
05 · 19
Razine autonomije 0–5
analogija sa SAE J3016
5
Potpuna autonomija
Dinamično okruženje bez zona; flota sama dijeli zadatke i rute.
4
Visoka autonomija
Samostalno u zadanim zonama, bez operatera; poziva pomoć po potrebi.
3
Uvjetna autonomija
Autonomno vozi i slaže na police; operater preuzima u par sekundi.
2
Djelomična automatizacija
Prati liniju u podu i kontrolira brzinu; ubadanje radi operater.
1
Asistirano upravljanje
Pomoć vozaču: usporavanje u zavoju i ograničenje visine dizanja.
0
Ručno upravljanje
Operater upravlja svime — bez ikakve računalne asistencije.

## Slide 6
01 · AUTONOMIJA
06 · 19
Tehnička arhitektura: 4 podsustava
Pretvorba standardnog viličara u autonomni traži hardverske i softverske preinake.
01
Drive & Steer-by-Wire
Mehaničke veze zamjenjuju servo/koračni motori upravljani signalima.
POGON · UPRAVLJANJE
02
Lift-by-Wire
Proporcionalni ventili za precizno dizanje vilica i preko 10 m.
JARBOL · HIDRAULIKA
03
CAN bus
Robusna mreža povezuje senzore i aktuatore u milisekundnim intervalima.
KOMUNIKACIJA
04
Vehicle Controller
Industrijsko računalo (RTOS): lokalizacija, planiranje, sigurnost.
MOZAK · REALNO VRIJEME

## Slide 7
02 · SIGURNOST
07 · 19
ISO 3691-4 · ISO 13849-1
Funkcijska sigurnost
razina izvedbe
PL d
Svi sigurnosno relevantni dijelovi upravljanja moraju zadovoljiti razinu PLd.
2×
Redundancija
Dvokanalna arhitektura (Kat. 3/4) — kvar jednog kanala ne ugrožava zaustavljanje.
>90%
Dijagnostika (DC)
Sustav samotestiranjem detektira većinu unutarnjih kvarova.
30+
MTTFd
Srednje vrijeme do opasnog kvara klasificirano kao "visoko" (godine).
CCF
Zajednički kvar
Jedan vanjski događaj ne smije onesposobiti oba kanala.

## Slide 8
02 · SIGURNOST
08 · 19
Zaštitne zone i zaustavni put
WARNING ZONE → usporavanje · STOP ZONE → zaustavljanje
DULJINA ZONE ZAUSTAVLJANJA
S = v·t
odziv
+
v²⁄2gμ
+ d
sig
Zone su dinamičke — šire se s brzinom i kutom zakretanja.
SCENARIJ
BRZINA V
PODLOGA
ZAUSTAVNI PUT S
A
1.0 m/s
suho · μ 0.5
1.3 m
B
1.5 m/s
suho · μ 0.5
2.1 m
C
2.0 m/s
mokro · μ 0.3
3.5 m

## Slide 9
03 · NAVIGACIJA
09 · 19
Senzorski sustav
Prirodna navigacija bez fizičkih vodiča — viličar se oslanja na fuziju više senzora.
01
LiDAR (2D / 3D)
Lasersko mjerenje udaljenosti; mapiranje okoline i osnova SLAM-a.
LOKALIZACIJA
02
3D kamere
Stereo / ToF vid; semantičko razumijevanje i detekcija džepova palete.
PERCEPCIJA
03
IMU
Akcelerometar i žiroskop; mjeri ubrzanja i kompenzira drift odometrije.
LOKALIZACIJA
04
Enkoderi
Mjere okretaje pogonskih kotača; odometrija i prijeđeni put.
ODOMETRIJA
05
Safety laser skeneri
Skeniraju 270° / 360° pri tlu; aktiviraju warning i stop zone.
SIGURNOST

## Slide 10
03 · NAVIGACIJA
10 · 19
SIMULTANEOUS LOCALIZATION & MAPPING
SLAM
Istovremeno gradi kartu nepoznatog prostora i lokalizira se unutar nje.
Graph-SLAM
Poze su čvorovi, ograničenja bridovi; optimizacija minimizira pogrešku.
Loop closure
Prepoznavanje već viđenog mjesta ispravlja akumuliranu pogrešku.
Implementacije
Cartographer · LOAM · RTAB-Map.
Faktor-graf: poze x, orijentiri l, loop closure

## Slide 11
03 · NAVIGACIJA
11 · 19
Fuzija senzora — Prošireni Kalmanov filtar
VISOKA FREKVENCIJA
Odometrija + IMU
Lokalno točno, dugoročno drifta
→
KORAK 1 · PREDIKCIJA
Procjena novog stanja
Kinematički model kretanja
KORAK 2 · AŽURIRANJE
Korekcija mjerenjem
Kalmanovo pojačanje K
←
NISKA FREKVENCIJA
LiDAR + kamere
Globalno točno, fiksne točke
=
REZULTAT
Robusna lokalizacija
Stabilna i točna u realnom vremenu

## Slide 12
03 · NAVIGACIJA
12 · 19
Računalni vid: detekcija džepova palete
Fork Pocket Detection · korekcija položaja vilica u realnom vremenu
Kamere na nosaču vilica prepoznaju 3D koordinate džepova — ubadanje uspijeva i kada je paleta nagnuta.
VALIDACIJA MODELA
MODEL
MAP@0.5
USPJEŠNOST
YOLOv5
0.86
92 %
Mask R-CNN
0.89
94 %

## Slide 13
04 · PRIMJERI
13 · 19
TOYOTA MATERIAL HANDLING
Autopilot & T-ONE
Autonomija na platformi standardnih viličara — laka dostupnost rezervnih dijelova.
Fleet manager T-ONE
"Mozak" automatizacije; integracija s WMS/ERP (SAP EWM).
Dinamičko rutiranje
VRP i najkraći putovi (A*, Dijkstra) po grafu skladišta.
Traffic control
Rezervacija zona sprječava zastoje na raskrižjima.
Toyota Autopilot · SAE160

## Slide 14
04 · PRIMJERI
14 · 19
Jungheinrich EKX 516a · VNA
JUNGHEINRICH
EKX 516a — visokoregalno
13 m
VISINA DIZANJA
± 5 mm
PRECIZNOST
Rad u uskim prolazima (VNA). Logistics Interface — plug-and-play integracija s WMS-om bez skupog programiranja.

## Slide 15
04 · PRIMJERI
15 · 19
GIDEON
HRVATSKA
3D vision-based autonomija
Robusno snalaženje u dinamičnim okruženjima — bez ikakve dodatne infrastrukture.
Utovar / istovar kamiona
Kompleksne operacije uz stalne promjene rasporeda.
Kolaborativni rad
Hibridni način — čovjek po potrebi preuzima vozilo.
VDA 5050 · interoperabilnost mješovitih flota

## Slide 16
05 · ZAKLJUČAK
16 · 19
Prednosti i ograničenja
PREDNOSTI
+
24/7 rad — bez stanki, smjena i bolovanja
+
Veća sigurnost — PLd skeneri i trenutno zaustavljanje
+
Manjak radne snage — ublažava nedostatak operatera
+
Sljedivost — 100 % točnost inventara (WMS)
OGRANIČENJA
–
Wi-Fi / 5G roaming — prebacivanje < 200 ms ili stop
–
Kvaliteta podova — DIN 18202; proklizavanje i drift
–
Okolišni uvjeti — prašina, vlaga, promjene osvjetljenja
–
Kognitivna fleksibilnost — folija se čita kao prepreka
ZAKLJUČAK
Najveći učinak u okruženjima visokog intenziteta — rad u 2+ smjene s visokim udjelom troška ljudskog rada.

## Slide 17
05 · ZAKLJUČAK
17 · 19
Isplativost: troškovi kroz 5 godina
Klasični viličar (3 smjene)
Autonomni (AMR)
~18 mj
RAZDOBLJE POVRATA (PBP)
120 %
POVRAT INVESTICIJE (ROI)
150k €
UŠTEDA — TCO 166k vs 316k €
CAPEX 125k vs 35k € OPEX 10,3k vs 70,5k € / god

## Slide 18
05 · ZAKLJUČAK
18 · 19
INDUSTRIJA 5.0
Sinergija čovjeka i stroja
Hibridni, kolaborativni viličari: rutinu rade autonomno, čovjek ostaje za složeno i nestandardno.
Budućnost: AI za prediktivnu analizu tokova, 5G mreže i mješovite flote (VDA 5050).
EVOLUCIJA INTRALOGISTIKE
1953.
Prvi AGV
Žicom vođeno vozilo bez vozača.
2000-e
AMR + SLAM
Prirodna navigacija bez infrastrukture.
4.0
Industrija 4.0
Integracija s WMS / ERP, pametna skladišta.
5.0
Industrija 5.0
Kolaboracija čovjeka i stroja.

## Slide 19
AUTONOMNI VILIČARI I INDUSTRIJSKA VOZILA
19 · 19
Hvala na
pozornosti!
Pitanja?
OTVORENA PITANJA ZA RASPRAVU
?
Kome pripada odgovornost pri nesreći autonomnog vozila?
?
Isplati li se automatizacija malim i srednjim poduzećima?
?
Krešimir Hartl
Fakultet strojarstva i brodogradnje · 2026.
Mentor: prof. dr. sc. Goran Đukić
Kako osigurati siguran i učinkovit suživot ljudskih radnika i autonomnih viličara u istom dinamičnom skladišnom prostoru?